## Slide 1: Możliwości wykorzystania kartografii komputerowej do wyznaczania obszarów zagrożonych erozją wodną gleb
dr Marek Helis
Zdj. 1. Widok na dolinę Bystrzycy Dusznickiej.
GOSPODAROWANIE WODĄ W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH Wrocław, 7-8.10.2025 r.

## Slide 2: Plan prezentacji: 1. Podstawy prawne i potrzeba wskazywania obszarów zagrożonych wodną powierzchniową erozją gleb. 2. Założenia modelowe dotyczące wodnej powierzchniowej erozji gleb: a) Uniwersalne rewidowane równanie strat glebowych (ang. RUSLE), b) Metoda Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa PIB – IUNG PIB (metoda prof. Józefaciuka). 3. Przykłady zastosowań modeli: a) RUSLE – zlewnia Bystrzycy Dusznickiej, b) IUNG – zlewnia Mjudżiczaj (Azerbejdżan), 4. Sposoby melioracji przeciwerozyjnej.

## Slide 3
Ramy prawne w Polsce
Ramy prawne dotyczące wyznaczania obszarów zagrożonych wodną powierzchniową erozją gleb w Polsce i Europie opierają się zarówno na krajowych ustawach, jak i przepisach oraz dokumentach europejskich. Wyznaczanie takich obszarów jest niezbędne dla ochrony środowiska oraz zrównoważonego rolnictwa, ponieważ erozja powoduje degradację ziemi, straty w produkcji rolnej i utratę wartości ekosystemów.
W Polsce zasady ochrony gruntów rolnych i leśnych, przeciwdziałania degradacji (w tym erozji wodnej) reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. W ramach Programów rolno-środowiskowych przewidziano wsparcie dla działań ograniczających erozję, a wyznaczenie obszarów zagrożonych jest podstawą do wdrażania praktycznych środków ochronnych (np. poplonów, pasów zieleni, melioracji). Dla obszarów szczególnie zagrożonych obowiązują normy dotyczące utrzymania pokrywy roślinnej oraz stosowania odpowiednich agrotechnicznych praktyk.

## Slide 4
Ramy prawne w Europie
Na poziomie europejskim zagadnienia są regulowane przez Ramową Dyrektywę Wodną (2000/60/EC), która zobowiązuje państwa członkowskie do osiągnięcia dobrego stanu wód do 2027 roku i pośrednio obejmuje problem erozji jako element ochrony zasobów wodnych. Dodatkowo, polityka ochrony gleb realizowana jest w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), która nakłada obowiązki na rolników dotyczące utrzymania pokrywy glebowej i ograniczania degradacji. Zmiany klimatu, erozja, zasolenie i zagęszczanie gleb są uznawane za kluczowe zagrożenia, wymagające monitoringu oraz wyznaczania obszarów szczególnie narażonych.

## Slide 5
Potrzeba wyznaczania obszarów zagrożonych erozją
Wyznaczanie obszarów zagrożonych wodną erozją gleb jest kluczowe dla:
efektywnego wdrażania środków ochronnych i programów rolno-środowiskowych
racjonalnego wykorzystania zasobów ziemi pod kątem produkcji rolnej i przyrodniczej
monitorowania postępu degradacji oraz skuteczności działań antyerozyjnych
minimalizacji strat glebowych i ekonomicznych, które oceniane są w UE na poziomie ok. 1,25 mld EUR rocznie*
realizacji zobowiązań wynikających z polityk krajowych i wspólnotowych, poprawy bioróżnorodności i jakości środowiska glebowego.
Obszary szczególnie zagrożone są typowane według kryteriów przyrodniczych (nachylenie terenu, podatność gleb, sposób użytkowania) oraz administracyjnych, co umożliwia kierowanie środków finansowych oraz doradztwa do najbardziej potrzebujących regionów.
* Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ochrony gleb (2021/2548(RSP)
Zdj. 2. Ślady erozji na działce nr 913/40 w Starym Wielisławiu (materiał własny).

## Slide 6
Model uniwersalnego zrewidowanego równania strat glebowych
E = R · K · L · S · C · P
gdzie:
E – średnia z wielolecia roczna masa erodowanej gleby z jednostki powierzchni [Mg·ha–2·rok–1],
R – średnia roczna erozyjność deszczy i spływów [Jednostka erodowanej gleby (Je)·rok–1],
K – podatność gleb na erozje [Mg·ha–2·Je–1],
L – bezwymiarowy współczynnik długości zbocza,
S – bezwymiarowy współczynnik spadku zbocza,
C – bezwymiarowy współczynnik rodzaju upraw i sposobu użytkowania terenu,
P – bezwymiarowy współczynnik zabiegów przeciwdziałających erozji.

## Slide 7
Rys. 1. Średnia roczna wielkość ubytku gleby na zlewni Bystrzycy Dusznickiej w 2014 roku.
Sposób użytkowania | Lata |  |  | Średnia
 | 2014 | 2015 | 2016 | 
Grunty orne | 63,06 | 35,15 | 46,59 | 48,27
Użytki zielone, zakrzaczenia i nieużytki | 1,39 | 0,87 | 0,96 | 1,07
Lasy i sady | 0,26 | 0,19 | 0,17 | 0,21
Tab. 1. Średnie roczne straty glebowe według typów użytkowania terenu zlewni [Mg·ha–1·rok–1].
Rys. 2. Stopnie zagrożenia erozją na działce nr 1057/6 Szalejowie Górnym.

## Slide 8
Na podstawie modelu RUSLE wyznaczono działki gruntów ornych szczególnie narażonych na erozję, dla których zalecone jest w pracy przeprowadzenie zaradczych działań przeciwerozyjnych. Działania takie optymalizujące, z punktu widzenia ochrony gleb, sposób użytkowania przyczynią się do redukcji ilości działek najbardziej zagrożonych erozją z 1057 na 937 i zmniejszą sumę wyerodowanej gleby na obszarze gruntów ornych z 196 989 Mg do 175 010 Mg (11,6 %).
Rys. 3. Rozkład przestrzenny działek w podziale na stopnie zagrożenia erozją w 2014 roku.

## Slide 9
Tab. 2. Algorytm wyznaczania stopni nasilenia potencjalnej erozji wodnej wg metody IUNG.

## Slide 10
Rys. 4. Sposób użytkowania zlewni Mjudżiczaj.
Rys. 5. Uksztaltowanie powierzchni zlewni Mjudżiczaj.
Rys. 6. Gatunki gleb na powierzchni zlewni Mjudżiczaj.

## Slide 11
Rys. 7. Erozja potencjalna gleb zlewni Mjudżiczaj.
Rys. 7. Erozja aktualna gleb zlewni Mjudżiczaj.

## Slide 12
Typowe działania melioracji przeciwerozyjnej
Poprzecznostokowa uprawa roli (wzdłuż warstwic) – uprawa gruntu równoległa do poziomic, co ogranicza powierzchniowe spływy wody.
Sadzenie roślinności ochronnej, zadarnianie i zalesianie stromych zboczy, by zmniejszyć podatność na erozję oraz osuwiska.
Wprowadzenie płodozmianów przeciwerozyjnych – wysiew roślin chroniących glebę, głównie mieszanki traw i roślin motylkowych.
Wprowadzanie upraw bezorkowych.
Stosowanie ściółki oraz mat przeciwerozyjnych (np. z włókien naturalnych lub tworzyw), która chroni glebę przed bezpośrednim działaniem wody oraz wiatru.
Budowa systemów rozpraszania i odprowadzania powierzchniowego spływu wody – m.in. rowy melioracyjne, kanały konturowe, by ograniczyć ilość spływu ziemi.
Budowa murów oporowych (np. z kamieni), mat oraz żywych płotów – bariery spowalniające i zatrzymujące przemieszczającą się glebę.
Tarasowanie stoków – wykonywanie tarasów w celu spowolnienia spływu wody i ograniczenia erozji.
Elementy urządzeniowe i agrotechniczne
Planowanie sieci dróg rolniczych i układu pól, by minimalizować obszary narażone na erozję.
Rekultywacja i zagospodarowanie zdegradowanych nieużytków, np. wąwozów lub stromych zboczy.

## Slide 13
Rów konturowy (ang. swale) to pozioma konstrukcja ziemna w kształcie wykopu, która spowalnia, zatrzymuje i równomiernie rozprowadza wodę opadową wzdłuż linii poziomicy. Działanie to zapobiega erozji, zwiększa infiltrację wody do gleby, uzupełnia wody gruntowe i tworzy idealne warunki do uprawy roślin, w tym drzew i krzewów.
Zdj. 3. Rów konturowy
(źródło:https://pl.pinterest.com/pin/635711303663158791/) .
Zdj. 4. Uprawa bezpłużna (źródło: agrofakt.pl)
Uprawa bezorkowa najlepiej sprawdza się w gospodarstwach, w których stosuje się płodozmian z przewagą zbóż. Oprócz tego mniejsza konieczność mieszania gleby jest na terenach nizinno-pagórkowatych. Zalety uprawy bez pługa uwydatniają się w warunkach nierównomiernych, niskich opadów. Na glebach lekkich, które mają niewielką zdolność do zatrzymywania wody, uprawa bezorkowa jest właściwie jedyną możliwością, aby utrzymać potencjał plonotwórczy na zadowalającym poziomie.

## Slide 14: Dziękuję za uwagę