## Slide 1
Wpływ użytkowania powierzchni zlewni na jakość wód powierzchniowych.
Zlewnia rzeki Mała Panew.
Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska
GOSPODAROWANIE WODĄ W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH
Wrocław, 7-8 października 2025 r.
ZBIORTUR „Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych”
NCBiR 2020-2022
Operacja dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027
– Schemat II Pomocy Technicznej WPR 2023-2027 – Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+.
Materiał opracowany przez Aleksandrę Steinhoff-Wrześniewską na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

## Slide 2
Użytkowanie powierzchni
Rolnictwo – postrzegane jako główne źródło zanieczyszczeń. Czy na pewno?
Tereny miejskie oraz silnie zurbanizowane obszary z definicji wiejskie
Przemysł
Lasy
Wody powierzchniowe – rekreacja, rybactwo
Mechanizmy zanieczyszczeń
Spływ powierzchniowy
Przesiąkanie
Przedostawanie się zanieczyszczeń z opadami
Akumulacja
Skutki zanieczyszczeń
Eutrofizacja – zwiększony dopływ biogenów z rolnictwa, zanieczyszczenia z atmosfery – opad związków azotu wraz z opadami atmosferycznymi, ścieki
Degradacja ekosystemów – spadek bioróżnorodności, utrata szczególnie wartościowych gatunków
Spadek wartości użytkowej terenów powiązanych z akwenami wodnymi (rekreacja, rybactwo)
GOSPODAROWANIE WODĄ W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH Wrocław, 7-8.10.2025 r.

## Slide 3
Pochodzenie zanieczyszczeń
Naturalne
Antropogeniczne
Źródło pochodzenia
Punktowe
Powierzchniowe lub obszarowe
Liniowe,
pasmowe
Stopień szkodliwości
Bezpośrednio szkodliwe
Pośrednio szkodliwe
Trwałość zanieczyszczeń
Trwałe
Rozkładalne
Nierozkładalne
– oprac. K. Kulejewska
Podział zanieczyszczeń wód powierzchniowych
GOSPODAROWANIE WODĄ W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH Wrocław, 7-8.10.2025 r.

## Slide 4
Rolnictwo
Odbudowa i utrzymanie łąk, pastwisk, pasów buforowych
Ochrona gleb, mulczowanie
Utrzymanie enklaw ekologicznych (zielone obszary)
KONFERENCJA - GOSPODAROWANIE WODĄ W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH Wrocław 7-8.10.2025 r.
Agrotechniczne sposoby poprawy warunków wodnych w glebie
Magazynowanie wody w profilu glebowym w tak zwanej strefie aeracji, czyli powyżej zwierciadła wód gruntowych
Zwiększenie zawartości próchnicy w glebie
Optymalne nawożenie (prawidłowy stan fizjologiczny roślin)
P, Ca, Mg, Zn – system korzeniowy – strefa włośnikowa
K – turgor roślin
Wapnowanie gleb – zabieg strukturotwórczy

## Slide 5
Innowacyjne rozwiązania w uprawie roli (tzw. konserwująca uprawa roli) – ograniczenie erozji wodnej i wietrznej, poprawa struktury i zwiększenie wsiąkalności wód opadowych, wzrost biologicznej aktywności gleby i zasiedlanie jej przez dżdżownice, spowolnienie mineralizacji próchnicy
Zabiegi agromelioracyjne – głęboka orka dla zmniejszenia zagęszczenia gleby
Poplony – zmniejszenie spływu powierzchniowego wydłużenie czasu retencji
Strefy buforowe wzdłuż rzek – ograniczenie spływu, wydłużenie czasu retencji, ograniczenie wymywania związków chemicznych
Pastwiska – ograniczenie liczby zwierząt wypasanych w strefach brzegowych pastwisk
Odpady pochodzenia zwierzęcego – przechowywane w specjalnych i szczelnych zbiornikach
Pozarolnicze technologie oczyszczania wody w ciekach (rowy melioracyjne, małe dopływy, oczka wodne, starorzecza)
GOSPODAROWANIE WODĄ W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH Wrocław, 7-8.10.2025 r.

## Slide 6
Leśnictwo i pastwiska
Zadrzewienia górnych terenów zlewni
Przechwytywanie opadów
Utrzymanie ciągłości lasów
Strefy buforowe
Tereny zurbanizowane
Zielone dachy, zbiór wody
Przepuszczalne nawierzchnie ulic
Deszczowe ogrody – zbiorniki na wody deszczowe
Odbudowa kanałów miejskich
GOSPODAROWANIE WODĄ W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH Wrocław, 7-8.10.2025 r.

## Slide 7
Mała Panew
Prawobrzeżny dopływ Odry, całkowita długość 131,8 km – woj. śląskie (54 km), woj. opolskie (77,8 km),
oddzielona zbiornikiem retencyjnym Turawa – tzw. Jezioro Turawskie – dwa oddzielne odcinki o
zróżnicowanych właściwościach hydrologicznych i przyrodniczych. Przed zbiornikiem – charakter zbliżony do
naturalnego, poniżej do ujścia do Odry przepływy regulowane w wyniku gospodarki wodnej prowadzonej na
zbiorniku
Zlewnia rzeki Mała Panew
Wraz z Jeziorem Turawskim i jego dopływami ma powierzchnię 2131,5 km2
Sieć rzeczna zlewni – istotne zróżnicowanie pod względem zasobności w wodę. Największe ilości wody prowadzi sama Mała Panew oraz jej najdłuższe dopływy: Dubielski Potok, Zimna Woda, Lublinianka, Bziniczka, Myślina, Stoła, Bziczka
Rozbudowana sieć rowów, które wodę prowadzą okresowo
W projekcie badaniami objęto obszar dorzecza od źródła do zamknięcia w punkcie cofki Jeziora Turawskiego, co stanowi powierzchnię 1220,2 km2, a długość cieku na tym odcinku wynosi 86 km.
GOSPODAROWANIE WODĄ W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH Wrocław, 7-8.10.2025 r.

## Slide 8
Mała Panew – w górnym odcinku silnie meandrująca

## Slide 9
Sieć hydrograficzna zlewni Zbiornika/Jeziora Turawskiego
GOSPODAROWANIE WODĄ W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH Wrocław, 7-8.10.2025 r.
– oprac. M. Helis
Tarnowskie Góry

## Slide 10
Lokalizacja zlewni rzeki Mała Panew wraz z zagospodarowaniem terenu
– oprac. K. Kulejewska, M. Helis

## Slide 11
Tarnowskie Góry
– oprac. M. Helis
Zlewnie cząstkowe i punkty poboru prób wody
GOSPODAROWANIE WODĄ W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH Wrocław, 7-8.10.2025 r.

## Slide 12
BZT5, ChZTCr , pH, elektroprzewodnictwo, Pog, N i jego formy oraz metale Cu, Zn, Pb, Cr, Ni
Wskaźnik | Warunki tlenowe i zanieczyszczenia organiczne |  |  |  |  |  | Odczyn |  |  | Zasolenie |  |  | Substancje biogenne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Metale ciężkie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | ChZT |  |  | BZT5 |  |  | pH |  |  | E |  |  | Nogk |  |  | N-NO3 |  |  | N-NH4 |  |  | P-PO4 |  |  | Cr |  |  | Cu |  |  | Zn |  |  | Ni |  |  | Pb |  | 
Rok badań | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021
Most Jedlice huta | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | + | +
Krasiejów most | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | + | +
Kajaki | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  | + |  | + |  | + | + | +
Zawadzkie Stadion | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | + | +
Zawadzkie Ziai | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + | +
Żędowice | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | + | + | + | + | +
Kielcza | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + |  | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | +
Krupski Młyn | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  | + |  | + | + | + | +
Potępa | + | + | + |  |  | + |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  | + |  | + | + | + | + | +
Pusta Kuźnica | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + | +
Brusiek | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  | + | + |  | + | + | +
Kalety 3-maja | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  | + | + |  | + | + | +
Miotek | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + |  |  |  | + |  | + | + | + | +
Źródło | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  | + | + | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + |  |  |  | + | + | + | + | + | +

## Slide 13
Chart: Pog [mg∙dm-3]
| MOST JEDLICA HUTA | KRASIEJÓW MOST | KAJAKI | ZAWADZKIE STADION | ZAWADZKIE ZIAJI | ŻĘDOWICE | KIELCZA | KRUPSKI MŁYN | POTĘPA | PUSTA KUŹNICA | BRUSIEK | KALETY 3-MAJA | MIOTEK | ŹRÓDŁO
zima | 0.13563 | 0.12913 | 0.10468 | 0.10955 | 0.14029 | 0.18868 | 0.21942 | 0.16316 | 0.13781 | 0.11291 | 0.11642 | 0.12265 | 0.092585 | 0.06536
wiosna | 0.17037 | 0.19076 | 0.16902 | 0.16197 | 0.1649 | 0.21606 | 0.24013 | 0.28133 | 0.18153 | 0.14378 | 0.14492 | 0.11405 | 0.10683 | 0.10753
lato | 0.13682 | 0.17241 | 0.16422 | 0.21795 | 0.18859 | 0.20749 | 0.23444 | 0.20406 | 0.23207 | 0.16192 | 0.23948 | 0.1855 | 0.11395 | 0.078198
jesień | 0.12658 | 0.13541 | 0.129 | 0.12924 | 0.12696 | 0.1093 | 0.15106 | 0.13959 | 0.20504 | 0.10931 | 0.12077 | 0.23614 | 0.088466 | 0.065677
klasa I | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
klasa II | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
Sezonowa zmienność stężenia Pog w wybranych punktach na rzece Mała Panew
– oprac. K. Kulejewska

## Slide 14
Chart: Nog [mg∙dm-3]
| MOST JEDLICA HUTA | KRASIEJÓW MOST | KAJAKI | ZAWADZKIE STADION | ZAWADZKIE ZIAJI | ŻĘDOWICE | KIELCZA | KRUPSKI MŁYN | POTĘPA | PUSTA KUŹNICA | BRUSIEK | KALETY 3-MAJA | MIOTEK | ŹRÓDŁO
zima | 8.1075 | 6.5528 | 6.9563 | 6.1459 | 8.4896 | 7.7178 | 6.5385 | 5.836 | 3.825 | 4.1901 | 4.8801 | 4.7337 | 4.8358 | 5.5029
wiosna | 6.6177 | 5.005 | 5.7967 | 6.7411 | 8.5333 | 6.3111 | 5.0889 | 5.0589 | 4.2856 | 4.1256 | 4.1122 | 3.98 | 4.5033 | 4.9
lato | 5.5478 | 6.2522 | 5.37 | 6.9278 | 11.4767 | 8.5 | 5.9689 | 4.1733 | 3.1 | 3.1067 | 2.9439 | 3.1589 | 3.4644 | 4.7117
jesień | 5.5833 | 4.5109 | 4.6594 | 6.951 | 8.294 | 8.396 | 5.7529 | 5.1914 | 4.4526 | 3.7109 | 3.5166 | 3.7851 | 3.9051 | 4.5743
klasa I | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6
klasa II | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.8
– oprac. K. Kulejewska
Sezonowa zmienność stężenia Nog w wybranych punktach na rzece Mała Panew

## Slide 15
Chart: Cr [mg∙dm-3]
| MOST JEDLICA HUTA | KRASIEJÓW MOST | KAJAKI | ZAWADZKIE STADION | ZAWADZKIE ZIAJI | ŻĘDOWICE | KIELCZA | KRUPSKI MŁYN | POTĘPA | PUSTA KUŹNICA | BRUSIEK | KALETY 3-MAJA | MIOTEK | ŹRÓDŁO
zima | 0.0072767 | 0.00726 | 0.0070275 | 0.0073433 | 0.0074167 | 0.00736 | 0.0074167 | 0.0076 | 0.0073667 | 0.0073017 | 0.0074 | 0.0073667 | 0.0072767 | 0.0072933
wiosna | 0.00554 | 0.0057333 | 0.0059 | 0.006865 | 0.0055833 | 0.00557 | 0.0055967 | 0.0056467 | 0.0056167 | 0.0056667 | 0.0046333 | 0.00458 | 0.0081333 | 0.0055267
lato | 0.0058044 | 0.0060444 | 0.0086167 | 0.0062444 | 0.0062778 | 0.0061844 | 0.0061378 | 0.0062444 | 0.0056044 | 0.0060111 | 0.0071778 | 0.00629 | 0.0058667 | 0.0075333
jesień | 0.010289 | 0.0056944 | 0.014767 | 0.010833 | 0.0098056 | 0.0093533 | 0.011489 | 0.0062489 | 0.0071167 | 0.0045978 | 0.0052989 | 0.0055544 | 0.0056489 | 0.014892
wartość graniczna | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
Sezonowa zmienność stężeń metali w wybranych punktach na rzece Mała Panew
– oprac. K. Kulejewska

## Slide 16
Chart: Cu [mg∙dm-3]
| MOST JEDLICA HUTA | KRASIEJÓW MOST | KAJAKI | ZAWADZKIE STADION | ZAWADZKIE ZIAJI | ŻĘDOWICE | KIELCZA | KRUPSKI MŁYN | POTĘPA | PUSTA KUŹNICA | BRUSIEK | KALETY 3-MAJA | MIOTEK | ŹRÓDŁO
zima | 0.02871 | 0.028432 | 0.040307 | 0.037278 | 0.036608 | 0.039272 | 0.038447 | 0.034122 | 0.03612 | 0.033292 | 0.033577 | 0.034727 | 0.036707 | 0.033747
wiosna | 0.020167 | 0.018333 | 0.031833 | 0.02245 | 0.026 | 0.022167 | 0.023167 | 0.023167 | 0.025783 | 0.024833 | 0.0224 | 0.021 | 0.02025 | 0.02325
lato | 0.0251 | 0.028444 | 0.020983 | 0.016467 | 0.0183 | 0.028833 | 0.023583 | 0.019667 | 0.021317 | 0.017517 | 0.01675 | 0.017367 | 0.020833 | 0.023167
jesień | 0.023333 | 0.017944 | 0.019444 | 0.021856 | 0.024433 | 0.023278 | 0.023222 | 0.021667 | 0.019956 | 0.019722 | 0.018444 | 0.021389 | 0.022344 | 0.019944
wartość graniczna | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01
Sezonowa zmienność stężeń metali w wybranych punktach na rzece Mała Panew
– oprac. K. Kulejewska

## Slide 17
Chart: Pb [mg∙dm-3]
| MOST JEDLICA HUTA | KRASIEJÓW MOST | KAJAKI | ZAWADZKIE STADION | ZAWADZKIE ZIAJI | ŻĘDOWICE | KIELCZA | KRUPSKI MŁYN | POTĘPA | PUSTA KUŹNICA | BRUSIEK | KALETY 3-MAJA | MIOTEK | ŹRÓDŁO
zima | 0.00935 | 0.0058333 | 0.0045633 | 0.004215 | 0.005415 | 0.0057483 | 0.0063983 | 0.006165 | 0.0042983 | 0.0041483 | 0.00413 | 0.0057 | 0.00438 | 0.00393
wiosna | 0.0039 | 0.0054333 | 0.0073833 | 0.00445 | 0.00715 | 0.0071333 | 0.0071333 | 0.0084833 | 0.0036833 | 0.0047 | 0.00445 | 0.0045 | 0.0038 | 0.00375
lato | 0.0041222 | 0.0071667 | 0.01875 | 0.00455 | 0.00585 | 0.00428 | 0.0059667 | 0.010717 | 0.0103 | 0.0041333 | 0.00425 | 0.00405 | 0.0040667 | 0.0037167
jesień | 0.0051333 | 0.0056 | 0.0040889 | 0.0038333 | 0.0044444 | 0.0041333 | 0.0041 | 0.0035778 | 0.0087333 | 0.003 | 0.0079 | 0.0046778 | 0.0031889 | 0.0028667
wartość graniczna | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
Sezonowa zmienność stężeń metali w wybranych punktach na rzece Mała Panew
– oprac. K. Kulejewska

## Slide 18
Chart: Zn [mg/l]
| MOST JEDLICA HUTA | KRASIEJÓW MOST | KAJAKI | ZAWADZKIE STADION | ZAWADZKIE ZIAJI | ŻĘDOWICE | KIELCZA | KRUPSKI MŁYN | POTĘPA | PUSTA KUŹNICA | BRUSIEK | KALETY 3-MAJA | MIOTEK | ŹRÓDŁO
zima | 0.13645 | 0.096123 | 0.091413 | 0.11292 | 0.11677 | 0.14329 | 0.13003 | 0.097793 | 0.059043 | 0.063813 | 0.07438 | 0.06785 | 0.063053 | 0.016723
wiosna | 0.04435 | 0.068667 | 0.057933 | 0.065933 | 0.0879 | 0.075511 | 0.0955 | 0.088289 | 0.16759 | 0.031267 | 0.042033 | 0.040956 | 0.090933 | 0.0167
lato | 0.027278 | 0.051278 | 0.08275 | 0.033444 | 0.037889 | 0.044667 | 0.056556 | 0.058333 | 0.050889 | 0.025222 | 0.027222 | 0.021556 | 0.02 | 0.016
jesień | 0.053222 | 0.052333 | 0.048111 | 0.069167 | 0.083111 | 0.084778 | 0.093889 | 0.072389 | 0.10167 | 0.021944 | 0.031944 | 0.031444 | 0.023333 | 0.013011
wartość graniczna | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Sezonowa zmienność stężeń metali w wybranych punktach na rzece Mała Panew
– oprac. K. Kulejewska

## Slide 19
Chart: Ni [mg∙dm-3]
| MOST JEDLICA HUTA | KRASIEJÓW MOST | KAJAKI | ZAWADZKIE STADION | ZAWADZKIE ZIAJI | ŻĘDOWICE | KIELCZA | KRUPSKI MŁYN | POTĘPA | PUSTA KUŹNICA | BRUSIEK | KALETY 3-MAJA | MIOTEK | ŹRÓDŁO
zima | 0.0034867 | 0.0032433 | 0.0037433 | 0.0034933 | 0.0097433 | 0.0039933 | 0.0034933 | 0.0053083 | 0.0039933 | 0.0038233 | 0.0049833 | 0.0045633 | 0.02096 | 0.0074567
wiosna | 0.0035 | 0.00555 | 0.0035 | 0.00425 | 0.0095 | 0.006 | 0.00525 | 0.0035 | 0.009 | 0.003 | 0.00325 | 0.003 | 0.0035 | 0.00425
lato | 0.0099867 | 0.0042413 | 0.0043267 | 0.00498 | 0.00414 | 0.0034767 | 0.00465 | 0.00332 | 0.00453 | 0.0066533 | 0.00332 | 0.0039733 | 0.0073289 | 0.0039933
jesień | 0.0066622 | 0.0036622 | 0.015862 | 0.0073289 | 0.0076622 | 0.0066578 | 0.0083244 | 0.0074911 | 0.0056667 | 0.0043333 | 0.0057778 | 0.0053333 | 0.018658 | 0.0074622
wartość graniczna | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004
Sezonowa zmienność stężeń metali w wybranych punktach na rzece Mała Panew
– oprac. K. Kulejewska

## Slide 20
Klasyfikacja obszarów zlewni pod względem źródeł zanieczyszczeń wraz z oceną jakości wód powierzchniowych zlewni zbiornika
Na podstawie analiz chemicznych prób wody pobranych z punktów monitoringu fizyczno-chemicznego podzielono obszar zlewni Małej Panwi na 4 jednorodne pod względem pochodzenia zanieczyszczenia, grupy: zanieczyszczenie rolnicze, zanieczyszczenie leśne, zanieczyszczenie niewiadomego pochodzenia (mieszany), strefa ujścia rzeki. W przypadku rzeki Libawy zanieczyszczenia na obszarze zlewni mają charakter leśny.
– oprac. M. Helis

## Slide 21
Strefy zagrożenia azotanami na obszarze zlewni Małej Panwi
Wyznaczone obszary zagrożenia pokrywają się z obszarami intensywnego gospodarowania na gruntach ornych znajdujących się w obszarach peryferycznych zlewni. Szczegółowa analiza zmian stężeń azotanów wskazała, że na obszarze źródliskowym obserwowano zmiany stężeń tej formy azotu charakterystyczne dla przebiegu okresu wegetacyjnego.

## Slide 22
Strefy zagrożenia fosforanami na obszarze zlewni Małej Panwi
Wnioski z badania: Stężenie związków fosforu ujemnie korelowały z udziałem gruntów ornych w ogólnej powierzchni analizowanych zlewni cząstkowych. Natomiast udział lasów i terenów zurbanizowanych wpływa dodatnio na wartości tych stężeń.

## Slide 23
Tarnowskie Góry – obszar źródliskowy, obszar silnie zurbanizowany, liczne zakłady przemysłu ciężkiego (huty Zn, Fe)
Kalety – miasto historycznego rozwoju hutnictwa na Górnym Śląsku, fabryka celulozy i papiernia – 1884–1991 – Zn, Fe
Krupski Młyn – Alfred Nobel? – (Górnośląska Spółka Akcyjna do Produkcji Lignozy – Wełny Strzelniczej dla Armii i Marynarki w Krupskim Młynie) 1872–2025 Nitroerg – w przeszłości składowanie i zakopywanie odpadów z produkcji ammatolu (zw. amonowe-saletra), zw. siarki
Zawadzkie – huta Andrzej 1836–2003 – Fe
Kolonowskie (Fosowskie) – fabryka suchej destylacji drewna
Ozimek 1754 r. – huta żelaza – najstarsza działająca huta w Polsce – Fe
Jedlice –Huta szkła powstała w 1960 r. na terenie starych (z XIX wieku) zabudowań walcowni Zn
1957 konf. – prof. Marian Stangenberg
„Mała Panew nawet przy ujściu do Odry i mimo przejścia przez jezioro zaporowe w Turawie ma wodę silnie zabrudzoną i cuchnącą w wyniku zanieczyszczenia ściekami z f-ki celulozy w Kaletach, położonej kilkanaście kilometrów poniżej jej źródeł. Fabryka ta przepuszcza całą wodę rzeczki przez siebie, która wypływa w postaci brunatno – fioletowego ścieku”.
Rolnictwo i przemysł w zlewni Małej Panwi
Lesistość obszaru od źródła do zbiornika Turawa 67%, użytki zielone 11%, grunty orne 20%
GOSPODAROWANIE WODĄ W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH Wrocław 7-8.10.2025 r.

## Slide 24
1854 r., 1903 r., 1913 r., 1933 r., 1938 r., 1944 r., 1954 r.
28 mln marek, Hitlersee
Zbiornik retencyjny Turawa - o powierzchni 21 km2, wys. Zapory 13 m, głębokości do 13 m, poj. max. 107,6 mln m3 w całości położony w Obszarze Chronionego Krajobrazu Lasy Stobrawsko-Turawskie oraz należy do obszaru Natura 2000 – obszaru specjalnej ochrony ptaków (86 zaobserwowanych gatunków)

## Slide 25
Dziękuję